## Slide 1
BMS
开关磁阻
多合一
永磁同步
多合一
BDU
制动电阻
BRS
水冷机组
TMS
VCU
OBC
TVW
VCU_BMS上下电请求
BMS_Relay Status主负接电器
主负接电器
BMS_OBC充电控制
OBC_Charger Status
BMS2TMS目标温度
TMS2BMS进水/回水温度
TMS2VCU请求风机档位
VCU2TMS风机档位
VCU2BRS上下电和功率请求
VCU2BRS工作模式和功率
Ctrl_HVC上下电请求
DCDC使能+电机控制
HVC4_RlySt继电器状态
VCU_PDU上下电+继电器请求
ACU使能+电机控制
PDU_RelaySt继电器状态
VCU_TWV阀目标
TWV阀状态
唤醒
充电请求
IG START或IG OFF
请确认高压系统结构图是否正确；
永磁同步多合一中还有ACU等接电器，此图未画出来

## Slide 2
高压上电流程：
VCU
BMS
钥匙start
发送VCU_BMS
高压上电命令
判断条件：
充电连接无效
BMS: 自检结果、绝缘电阻、故障等级
MCU等：无严重故障
主负继电器
返回BMS_Relay Status
主负继电器闭合
开关磁阻
VCU_DCDC1+电机使能
Ctrl_HVC
上电指令
预充+主正
HVC4_RlySt上电状态
HVC7_HV1电压等
永磁同步
预充+主正
VCU_PDU
上电指令+DCDC继电器请求
PDU_RelaySts继电器状态
ACU1电压等
VCU_ACU1+电机使能
制动电阻
VCU2BRS上电请求
开关磁阻、永磁同步、制动电阻无先后顺序，并行执行，可分别独立测试。
检测上电完成
检测上电完成

## Slide 3
高压下电流程：
VCU
BMS
发送VCU_BMS
紧急下电命令
钥匙Off或严重故障
断开主负
返回0x1E4
下电NotReady
开关磁阻
永磁同步
断开主正
Ctrl_HVC
下电指令
HVC4_RlySt
下电状态
VCU_PDU
继电器指令
PDU_RelaySts
继电器状态
VCU_DCDC1关闭
VCU_ACU1关闭
断开主正
制动电阻
VCU2BRS下电请求
开关磁阻、永磁同步、制动电阻无先后顺序，并行执行，可分别独立测试。
检测下电完成
检测下电完成
检测下电完成

## Slide 4
充电启动流程：
VCU
BMS
OBC
判断条件：
车速、档位、驻车
BMS: SelfCheckStatus、AlarmLevel等
发送BMS_OBC
开始充电+电流限制
开始充电
车辆未上高压时进行充电操作，先闭合充电高压再充电。
开关磁阻
永磁同步
发送VCU_BMS
高压上电命令
BMS_Charger Status
OBC_Charger Status
VCU_DCDC1使能
满足充电条件时才唤醒OBC；
充电过程是否需要VCU参与？充电请求与常规上电共用同一个指令？电流限制报文怎么办？
DCDC与OBC无先后顺序，可并行执行；两套DCDC无先后顺序，可以独立测试；
VCU_DCDC1+电机使能
Ctrl_HVC
上电指令
预充+主正
HVC4_RlySt上电状态
HVC7_HV1电压等
VCU_PDU
DCDC继电器请求
PDU_RelaySts继电器状态
ACU1电压等
VCU_DCDC使能
检测上电完成
检测上电完成
DCDC继电器
唤醒OBC（默认不唤醒）

## Slide 5
充电停止流程：
VCU
BMS
OBC
发送BMS_OBC
停止充电
停止充电
开关磁阻
永磁同步
继电器操作
Ctrl_HVC
下电指令
HVC4_RlySt
下电状态
VCU_PDU
下电继电器指令
PDU_RelaySts
继电器状态
VCU_ACU1关闭
发送VCU_BMS
高压下电命令
继电器操作
BMS_Charger Status
OBC_Charger Status
VCU_DCDC1关闭
断开充电开关
继电器操作
检测下电完成
检测下电完成
充电过程是否需要VCU参与？VCU参与的话，可能造成先断开主负，而后OBC停止充电的情况。